ИНСТРУКЦИЯ

по сборке шкафа ВРУ

Перед сборкой внимательно ознакомиться с комплектацией шкафа и

проверить соответствие крепежных элементов согласно упаковочному листу.

Сборка шкафа осуществляется в несколько этапов:

1) сборка несущего каркаса ;

2) установка реек и панелей;

3) установка стенки задней.

# 1.Сборка каркаса шкафа (рис.1)

- Положить на ровную поверхность цоколь.

- Установить на цоколь раму заднюю (предварительно сняв стенку) и закрепить ее болтовым соединением М8.

- Открыть дверь на передней раме и установить раму на цоколь  болтовым соединением М8.

- Установить на рамы сверху крышу и закрепить ее болтовым соединением М8.

Затяжку болтовых соединений осуществить с небольшим усилием (наживление) по периметру и последующей окончательной затяжкой.

5.Закрепить к стойкам поперечины боковые (как показано на рис.1) болтовым соединением М8.

Прямоугольное отверстие направлено в сторону двери.

# 2. Установка реек и панелей (рис.2)

- Закрепить к поперечинам боковым  рейки болтовым соединением М8.

2. Закрепить к рейкам планки монтажные (2шт.), монтажные панели 160мм (2шт.)  и  220мм (1шт.) болтовым соединением М8.

# 3.Установка стенки задней

- Закрепить стенку заднюю винтами М6х30 с прессшайбой к раме в гайки клетевые М6.